KSB Delta Primo SVP

Drukverhogingsinstallatie met magneetvrije KSB SuPremE®-reluctantiemotor volgens IE5 (conf. IEC/TS 60034-30-2 (2016)), KSB-frequentieregelaar voor de traploze toerenregeling van elke afzonderlijke pomp en BoosterCommand Pro (+) besturing in stekkerklare compacte constructie. Conform DIN 1988-500.

Functie:

Drukverhogingsinstallatie voor instelbare, constante voedingsdruk voor drinkwatertoepassingen. Elke pomp is toerentalgeregeld en afwisselend in bedrijf voor het waarborgen van gelijke looptijden van alle pompen. De installatie wordt drukafhankelijk in- en uitgeschakeld. De besturing is bij aflevering voorgeparametreerd voor de betreffende klant.

Uitrusting:

- Verticale Movitec-hogedruk-centrifugaalpompen met onderdelen van roestvast staal die met het medium in contact komen

- KSB SuPremE® IE5-motor op elke pomp (conf. IEC/TS 60034-30-2 (2016))

- KSB-frequentieregelaar PumpDrive Eco op de motor van elke pomp gemonteerd

- BoosterCommand Pro (+) besturing met wachtwoordbeveiliging tegen toegang door onbevoegden

- Telkens een in lengte verstelbare terugslagklep per pomp voor eenvoudiger onderhoud en telkens een afsluitbare afsluiter aan de zuig- en perszijde van elke pomp

- Met Flowjet doorstroomd membraandrukreservoir van 8 l aan de perszijde als schakelreservoir met afsluiter en aftapventiel

- Druksensor voor het regelen van de voedingsdruk met Flowjet-afsluiter

- Druksensor voor droogloopbeveiliging van de installatie met Flowjet-afsluiter

- Manometer voor weergave van de druk

- Afsluitbare hoofdschakelaar op de schakelkast

- Zuig- en persverzamelleiding enkelzijdig aansluitbaar via schroefdraad of ronde flens

- Alle componenten op een fundatieplaat gemonteerd

- Pompen trillingsgedempt op fundatieplaat gemonteerd

- Voetset als hoogtecorrectie voor niet-vlakke ondergronden

Pompgegevens:

- Te verpompen medium:

- Mediumtemperatuur: max. 60 graden Celsius

- Aansluittype:

- Aantal pompen:

- Aantal trappen:

- Reservepomp:

- Capaciteit pomp:

- Opvoerhoogte pomp:

- Voordruk min:

- Opvoerhoogte pomp bij Q = 0:

- Nominale druk van installatie: tot PN16

Bedrijfsgegevens installatie:

- Totale capaciteit

- Inschakeldruk

- Einddruk/setpoint:

- Einddruk bij Q = 0:

Motor/elektronica:

- International Efficiency (IE): KSB SuPremE IE5 motor (conform IEC/TS 60034-30-2 (2016))

- Netaansluiting: 3~400 V, 50 Hz

- Opgenomen vermogen per pomp P1:

- Nominaal toerental:

- Stroomopname max.:

- Beschermingsklasse: IP54

Bewaking/besturing/regeling:

- Functiebewaking druksensor

- Handmatige of automatische bevestiging van storingen

- Ingebouwde motorbeveiliging

- Leidingbreukdetectie: installatie schakelt uit als de nominale druk niet kan worden bereikt

- Functiecontrole parametreerbaar

- Grondlast-/pieklastbedrijf instelbaar

- Bedrijf naar keuze met/zonder reservepomp instelbaar

Bediening/display:

- Kleurendisplay met achtergrondverlichting met aanraakgevoelige navigatieknop voor weergave van symbolen Bedrijf/Storing/Bevestigde storing
- Menu's met symbolen, weergave van bedrijfsparameters zoals instelwaarden en type bedrijf van de pomp
- Standaard Bluetooth-verbinding mogelijk voor app-bediening

- Weergave van pompstatus en actuele drukwaarde

- Bedrijfsurenteller per pomp

- Bedrijfsurenteller voor de gehele installatie

- Cyclusteller per pomp

Communicatie/interfaces:

- 1 digitale ingang voor externe droogloopbeveiliging

- 2 digitale uitgangen voor verzamelstoringsmelding (alarm of waarschuwing)

- Per pomp een potentiaalvrije digitale uitgang voor pomp in bedrijf

- Per pomp een potentiaalvrije digitale uitgang voor pomp in storingstoestand

- Noodbedrijf-0-automaat schakelaar per pomp

- Weergave op het display:

o Systeemdruk

o Status droogloopbeveiliging

o Voordruk

o Alarmen en waarschuwingen (incl. historie)

o Gekleurde LED's op besturing voor storingvrij bedrijf (groen), waarschuwingen (geel) en alarmen (rood)

Bussystemen (standaard):
- Modbus RTU

Bussystemen (optioneel):

- BACnet MS/TP

- Profibus DP

Materialen:

- Pomp: met het medium in contact komende onderdelen van roestvast staal

- Leidingen: roestvast staal

- Afsluiters: messing of roestvast staal, geschikt voor drinkwater

- Fundatieplaat: staal gepoedercoat

Certificering:

De installatie is geschikt voor drinkwater en heeft certificeringen volgens ACS (Frankrijk) en WRAS (Engeland). Alle gebruikte componenten en materialen zijn DVGW-goedgekeurd.

Drukverhogingsinstalalties worden af fabriek onderworpen aan een natte-test met hygiënisch gezuiverd water, en na de test afgesloten. Tijdens de test controleert KSB constant de kwaliteit van het testwater. Testrapport op aanvraag verkrijgbaar.

Maten en aansluitingen:

- Zuigzijde en perszijde:

- Afmetingen L x B x H:

Bestelinformatie:

- Fabrikant: KSB

- Serie: KSB Delta Primo SVP

- Materiaalprijsgroep: LB

Artikelnummer:

Aanwijzing:

Voor inbedrijfname in drinkwatertoepassingen moet de installatie in overeenstemming met de voorwaarden van de TrinkwV en DIN EN 806 op locatie worden gespoeld (kiemvormingspreventie).

Dit geldt ook als de installatie gedurende een langere periode buiten bedrijf is geweest.

Aankondigingstekst KSB Delta Primo SVP

1983.556/04-NL

Technische wijzigingen voorbehouden

14-10-2021