| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ20.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 28,9 l/s (104 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 30 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 20,1 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 411 kg Marque KSB Taille Compacta UZ20.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ20.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 28,9 l/s (104 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 30 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 20,1 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 486 kg Marque KSB Taille Compacta UZ20.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ21.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 32,8 l/s (118 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 34,5 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 20,1 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 411 kg Marque KSB Taille Compacta UZ21.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ21.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 32,8 l/s (118 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 34,5 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 20,1 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 486 kg Marque KSB Taille Compacta UZ21.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ22.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 36,9 l/s (133 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 40 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 27,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 425 kg Marque KSB Taille Compacta UZ22.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ22.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 36,9 l/s (133 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 40 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 27,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 500 kg Marque KSB Taille Compacta UZ22.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ23.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 40,3 l/s (145 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 47 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 18,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 33,9 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 469 kg Marque KSB Taille Compacta UZ23.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ23.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 40,3 l/s (145 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 47 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 18,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 33,9 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 544 kg Marque KSB Taille Compacta UZ23.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ24.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 42,3 l/s (154 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 51 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 38,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 499 kg Marque KSB Taille Compacta UZ24.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ24.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 42,3 l/s (154 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 51 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 38,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 574 kg Marque KSB Taille Compacta UZ24.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ25.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 32,8 l/s (118 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 57 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 26 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 45,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 527 kg Marque KSB Taille Compacta UZ25.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ25.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 32,8 l/s (118 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 57 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 26 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 45,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 602 kg Marque KSB Taille Compacta UZ25.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ26.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 23,1 l/s (83 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 62,5 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 26 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 45,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 527 kg Marque KSB Taille Compacta UZ26.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ26.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 23,1 l/s (83 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 62,5 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 80-253 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 26 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 45,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 602 kg Marque KSB Taille Compacta UZ26.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ27a.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 38,5 l/s (140 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 26 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 27,7 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 427 kg Marque KSB Taille Compacta UZ27a.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ27a.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 38,5 l/s (140 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 26 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 27,7 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 502 kg Marque KSB Taille Compacta UZ27a.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ27.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 41,5 l/s (146 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 29,5 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 18,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 33,9 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 465 kg Marque KSB Taille Compacta UZ27.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ27.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 41,5 l/s (146 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 29,5 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 18,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 33,9 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 540 kg Marque KSB Taille Compacta UZ27.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ28.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 42,5 l/s (154 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 33 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 38,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 495 kg Marque KSB Taille Compacta UZ28.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ28.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 42,5 l/s (154 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 33 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 38,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 570 kg Marque KSB Taille Compacta UZ28.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ29.450 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 44,5 l/s (160 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 36 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 38,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 495 kg Marque KSB Taille Compacta UZ29.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta UZ29.900 D Station double inondable, prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 44,5 l/s (160 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 36 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes submersibles de type Amarex KRT F 100-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 68, sans protection contre l'explosion D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par contact de protection du bobinage et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 38,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 570 kg Marque KSB Taille Compacta UZ29.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF30.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 28,6 l/s (103 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 14,6 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 10,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 327 kg Marque KSB Taille Compacta ZF30.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF30.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 28,6 l/s (103 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 14,6 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 10,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 402 kg Marque KSB Taille Compacta ZF30.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF31.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 30 l/s (108 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 18 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 14,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 333 kg Marque KSB Taille Compacta ZF31.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF31.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 30 l/s (108 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 18 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 14,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 408 kg Marque KSB Taille Compacta ZF31.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF32.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 31,7 l/s (114 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 22 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 357 kg Marque KSB Taille Compacta ZF32.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF32.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 31,7 l/s (114 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 22 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 432 kg Marque KSB Taille Compacta ZF32.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF33.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 33,3 l/s (120 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 26,6 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 357 kg Marque KSB Taille Compacta ZF33.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF33.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 33,3 l/s (120 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 26,6 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 432 kg Marque KSB Taille Compacta ZF33.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF34.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 35,3 l/s (127 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 30,6 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 29,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 383 kg Marque KSB Taille Compacta ZF34.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF34.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 35,3 l/s (127 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 30,6 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 29,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 458 kg Marque KSB Taille Compacta ZF34.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF35.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 37,2 l/s (134 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 34,8 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 29,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 383 kg Marque KSB Taille Compacta ZF35.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF35.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 37,2 l/s (134 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 34,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 29,4 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 458 kg Marque KSB Taille Compacta ZF35.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF36.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 39,2 l/s (141 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 39,4 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 18,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 35,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 423 kg Marque KSB Taille Compacta ZF36.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF36.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 39,2 l/s (141 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 39,4 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 18,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 35,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 498 kg Marque KSB Taille Compacta ZF36.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF37.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 41,4 l/s (149 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 43,8 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 41,2 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 535 kg Marque KSB Taille Compacta ZF37.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF37.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 41,4 l/s (149 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 43,8 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 41,2 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 610 kg Marque KSB Taille Compacta ZF30.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF38.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 43,2 l/s (155,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 47,8 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 41,2 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 535 kg Marque KSB Taille Compacta ZF38.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF38.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 43,2 l/s (155,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 47,8 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-216 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 22 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 41,2 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 610 kg Marque KSB Taille Compacta ZF38.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF40.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 23,5 l/s (84,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 3,0 kW Courant nominal moteur IN 6,2 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 327 kg Marque KSB Taille Compacta ZF40.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF40.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 23,5 l/s (84,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 3,0 kW Courant nominal moteur IN 6,2 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 402 kg Marque KSB Taille Compacta ZF40.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF41.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 27,8 l/s (100 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 8,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN 8,6 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 345 kg Marque KSB Taille Compacta ZF41.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF41.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 27,8 l/s (100 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 8,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN 8,6 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 420 kg Marque KSB Taille Compacta ZF41.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF42.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 32,8 l/s (118 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 10,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 389 kg Marque KSB Taille Compacta ZF42.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF42.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 32,8 l/s (118 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 10,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 464 kg Marque KSB Taille Compacta ZF42.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF43.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 39 l/s (140,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 15,2 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 395 kg Marque KSB Taille Compacta ZF43.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF43.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 39 l/s (140,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 15,2 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 470 kg Marque KSB Taille Compacta ZF43.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF44.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 45,3 l/s (163 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 17,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 395 kg Marque KSB Taille Compacta ZF44.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF44.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 45,3 l/s (163 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 17,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 470 kg Marque KSB Taille Compacta ZF44.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF45.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 36,8 l/s (132,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 21,7 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-251 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22,8 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 449 kg Marque KSB Taille Compacta ZF45.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF45.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 36,8 l/s (132,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 21,7 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-251 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22,8 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 524 kg Marque KSB Taille Compacta ZF45.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF46.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 37 l/s (133 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 24,2 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-251 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 30,1 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 509 kg Marque KSB Taille Compacta ZF46.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF46.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 37 l/s (133 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 24,2 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-251 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 15 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 30,1 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 584 kg Marque KSB Taille Compacta ZF46.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF47.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 25,6 l/s (92 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 4,6 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 1,5 kW Courant nominal moteur IN 3,6 A Vitesse de rotation 960 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 319 kg Marque KSB Taille Compacta ZF47.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF47.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 25,6 l/s (92 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 4,6 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 1,5 kW Courant nominal moteur IN 3,6 A Vitesse de rotation 960 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 494 kg Marque KSB Taille Compacta ZF47.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF48.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 33,9 l/s (122 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 7,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 3,0 kW Courant nominal moteur IN 6,6 A Vitesse de rotation 960 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 363 kg Marque KSB Taille Compacta ZF48.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF48.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 33,9 l/s (122 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 7,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 3,0 kW Courant nominal moteur IN 6,6 A Vitesse de rotation 960 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 438 kg Marque KSB Taille Compacta ZF48.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF49.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 47,8 l/s (172 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 10,5 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN 8,6 A Vitesse de rotation 960 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 363 kg Marque KSB Taille Compacta ZF49.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF49.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 47,8 l/s (172 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 10,5 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 100-254 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 80 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN 8,6 A Vitesse de rotation 960 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 438 kg Marque KSB Taille Compacta ZF49.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK50.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 35,6 l/s (128 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 15,1 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 381 kg Marque KSB Taille Compacta ZK50.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK50.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 35,6 l/s (128 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 15,1 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 456 kg Marque KSB Taille Compacta ZK50.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK51.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 40,1 l/s (144,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 17 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 381 kg Marque KSB Taille Compacta ZK51.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK51.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 40,1 l/s (144,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 17 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 456 kg Marque KSB Taille Compacta ZK51.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK52.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 44,7 l/s (161 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 18,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 383 kg Marque KSB Taille Compacta ZK52.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK52.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 44,7 l/s (161 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 18,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 458 kg Marque KSB Taille Compacta ZK52.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK53.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 48,4 l/s (174 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 20,8 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 383 kg Marque KSB Taille Compacta ZK53.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK53.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 48,4 l/s (174 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 20,8 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 80-250 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 458 kg Marque KSB Taille Compacta ZK53.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK54.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 58,9 l/s (212 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 14,1 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 100-254 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 389 kg Marque KSB Taille Compacta ZK54.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK54.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 58,9 l/s (212 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 14,1 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 100-254 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 11,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 464 kg Marque KSB Taille Compacta ZK54.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK55.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 69,2 l/s (249 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 16,2 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 100-254 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 415 kg Marque KSB Taille Compacta ZK55.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK55.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 69,2 l/s (249 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 16,2 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 100-254 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 490 kg Marque KSB Taille Compacta ZK55.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK56.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 74,5 l/s (268 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 17,8 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 100-254 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 415 kg Marque KSB Taille Compacta ZK56.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZK56.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 74,5 l/s (268 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 17,8 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 100, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc K 100-254 avec roue multicanaux fermée en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 71 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 15,0 A Vitesse de rotation 1450 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 490 kg Marque KSB Taille Compacta ZK56.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF60.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 20 l/s (72 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 15,4 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 3,0 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 5,9 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 269 kg Marque KSB Taille Compacta ZF60.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF60.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 20 l/s (72 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 15,4 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 3,0 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 5,9 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 344 kg Marque KSB Taille Compacta ZF60.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF61.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 20,4 l/s (73,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 18,5 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 8,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 287 kg Marque KSB Taille Compacta ZF61.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF61.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 20,4 l/s (73,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 18,5 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 8,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 362 kg Marque KSB Taille Compacta ZF61.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF62.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 21,5 l/s (77,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 21,8 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 8,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 287 kg Marque KSB Taille Compacta ZF62.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF62.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 21,5 l/s (77,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 21,8 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 4,0 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 8,0 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage direct Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 362 kg Marque KSB Taille Compacta ZF62.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF63.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 22,2 l/s (80 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 25,6 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 10,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 331 kg Marque KSB Taille Compacta ZF63.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF63.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 22,2 l/s (80 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 25,6 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 5,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 10,5 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 406 kg Marque KSB Taille Compacta ZF63.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF64.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 23,3 l/s (84 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 29,2 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 14,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 337 kg Marque KSB Taille Compacta ZF64.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF64.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 23,3 l/s (84 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 29,2 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 14,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 412 kg Marque KSB Taille Compacta ZF64.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF65.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 24,7 l/s (89 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 33,3 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 14,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 337 kg Marque KSB Taille Compacta ZF65.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF65.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 24,7 l/s (89 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 33,3 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 7,5 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 14,6 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 412 kg Marque KSB Taille Compacta ZF65.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF66.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 26,1 l/s (94 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 36,9 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 361 kg Marque KSB Taille Compacta ZF66.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF66.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 26,1 l/s (94 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 36,9 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 436 kg Marque KSB Taille Compacta ZF66.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*) Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF67.450 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Un réservoir collecteur en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 27,1 l/s (97,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 40,7 m - Volume 450 l - Dimensions 1015 x 840 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 361 kg Marque KSB Taille Compacta ZF67.450 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Station de relevage KSB pour eaux usées et eaux vannes Compacta ZF67.900 D Station double prête à l’emploi, selon EN 12050-1, comprenant : D Deux réservoirs collecteurs en matériau de synthèse, avec trou de visite, étanche aux gaz, à l'eau et aux odeurs - Plage d'utilisation Débit jusqu'à 27,1 l/s (97,5 m3/h) Hauteur manométrique jusqu'à 40,7 m - Volume 900 l - Dimensions 1015 x 1700 x 900 mm - Orifice d'amenée horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200 / 150 étagé, hauteur d'amenée 700 mm avec manchon flexible pour DN 150 - Orifice de refoulement DN 80, avec manchon flexible - Orifice de ventilation DN 70, avec manchon flexible - Orifice de vidange DN 40, avec manchon flexible (pompe manuelle à membrane) D Deux pompes à eaux usées de type Sewabloc F 80-215 avec roue vortex en fonte grise, 2 garnitures mécaniques SiC/SiC avec chambre à huile intermédiaire, moteur triphasé normalisé avec protection intégrée contre les surcharges, degré de protection IP 55, sans protection contre l'explosion adapté au service S1, non inondable D Version C pour fluides pompés agressifs sur demande *) D Une sonde à flotteur analogique avec détection de niveau directe |  |  |

*)	Rayer la mention inutile.

| N° | Quantité | Descriptif | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Un système de commande KSB LevelControl Basic 2 - Boîtier de commande automatique, auto-adaptateur - Prêt à l'emploi - Écran numérique avec signalisation d'état (3 LED) et touches de navigation - Affichage de niveau - Affichage des caractéristiques de fonctionnement - Détection de niveau analogique avec surveillance capteur - Adaptation dynamique du niveau d'arrêt - Coffret de commande dans une enveloppe robuste en tôle d’acier - Version avec interrupteur général intégré - Interrupteur manuel-0-automatique - Voyants de signalisation marche, défaut et hautes eaux - Protection de pompe par analyse de PTC et disjoncteur moteur - Buzzer d'alarme intégré - Alarme autonome avec batterie tampon - Deux entrées pour report de défauts externe et acquit à distance - Report centralisé de défaut ou report de marche libre de potentiel - Équilibrage de la durée de fonctionnement des pompes par permutation automatique - Intervalles de maintenance réglables - Fonctions de diagnostic et de signalisation - Nombreuses fonctions annexes (p. ex. surveillance de la tension d'alimentation, surveillance intelligente de l'installation, etc.) Débit ...............m3/h...............l/s Hauteur manométrique ...............m Température (fluide pompé) jusqu'à 40 °C, ponctuellement jusqu'à 65 °C (5 min) Passage libre 76 mm Puissance moteur P2 11 kW Courant nominal moteur IN,Y/D 22 A Vitesse de rotation 2900 t/min Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz Mode de démarrage étoile-triangle Raccordement électrique - Câble d'alim. moteur 10 m Poids approx. 436 kg Marque KSB Taille Compacta ZF67.900 D Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés, sur demande, pour les coffrets électriques. |  |  |

2317.527/05 -FR../..07.11.2019

2317.527/05 -FR../..07.11.2019

Sous réserve de modifications techniques.

Sous réserve de modifications techniques.

*)	Rayer la mention inutile.