1.1	KSB Guard - Système de surveillance de l'état des pompes

Appareil de surveillance pour le relevé et l'analyse des valeurs de vibration et de température d'un groupe motopompe à une fréquence définie dans l'objectif d'optimiser la continuité de service.

Comprenant un bloc de capteurs pour le relevé des valeurs de vibration et de température, à monter sur le support de palier / sur la lanterne d'entraînement à l'aide du matériel de montage compris dans la fourniture, et un bloc d'alimentation et d'émission pour la transmission des données à une passerelle KSB Guard et pour l'alimentation électrique du bloc de capteurs.

Fonctions :

- Information par mail ou notification push sur le non-respect des valeurs de seuil enregistrées

- Accès aux données d'analyse et à la documentation de pompe via une application mobile ou dans le portail Web KSB (cryptage SSL)

- Historique de maintenance pour la planification des interventions d'entretien et de service futures sur la pompe en fonction de son état

- Signalisation par LED de l'état de fonctionnement et des défauts

Caractéristiques techniques du bloc de capteurs :

Matériau : aluminium

Dimensions [mm] : 60 x 45 x 30

Degré de protection : IP65

Câble électrique : 1,5 m, PUR, à 6 conducteurs

Température ambiante : ≤ 90 °C

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation et d'émission :

Matériau : matière plastique

Dimensions [mm] : 120 x 80 x 65

Degré de protection : IP65

Plage de température : 0 - 50 °C

Alimentation électrique : 2 piles Mono D, LR20

Module radio : bande ISM 2,4 GHz

Connexion : M8, à 6 pôles

Informations de commande :

Poids : env. 1,0 kg

Fabricant : KSB

Gamme : KSB Guard Kit

Groupe de prix matériel : LV

N° article : 01852758

1.2	Passerelle KSB Guard

Passerelle pour le relevé sans fil des données de 20 blocs d'alimentation et d'émission au maximum. Transfert direct des données sous forme codée dans le cloud KSB (certifié C5 et ISO 27001 ; serveurs implantés en Allemagne) pour traitement, par téléphonie mobile avec carte SIM préinstallée et préconfigurée.

Signalisation par LED de l'état de connexion, de l'intensité du signal et de la tension d'alimentation

Caractéristiques techniques de la passerelle :

Matériau : matière plastique

Dimensions [mm] : 158 × 95 × 45

Degré de protection : IP54

Tension de réseau : 110-240 V, 1~

Fréquence réseau : 50/60 Hz

Puissance absorbée < 15 W

Plage de température : 0 - 40 °C

Connecteur SMA RP femelle : connexion d'antenne pour 2,4 GHz

Connecteur SMA femelle : connexion d'antenne pour 2G/3G/4G

Informations de commande :

Poids : env. 0,7 kg

Fabricant : KSB

Gamme : KSB Guard Gateway

Groupe de prix matériel : LV

N° article : 01852757

Texte descriptif KSB Guard

4079.521/01-FR

Sous réserve de modifications techniques

02/08/2019