BOA-Control SBV DN 15 - 50:

Kurztext:

Wartungsfreies weichdichtendes Strangregulier- und Messventil in Schrägsitzausführung, stufenlose Voreinstellung mit 360 Grad ablesbarer Stellungsanzeige, Hubbegrenzung und 2 Messanschlüssen mit fester Messblende.

Hersteller/Typ:		KSB/BOA-Control SBV

Druckstufe:	PN 25

Nennweite:	DN 15 - 50

Langtext:

KSB Strangregulier- und Messventil BOA-Control SBV, PN 25, DN 15 - 50, Innengewinde (½ - 2 Zoll)

Wartungsfreies weichdichtendes Strangregulier- und Messventil in Schrägsitzausführung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen. Stufenlose Voreinstellung mit 360 Grad ablesbarer Stellungsanzeige. Inklusive Hubbegrenzung und 2 Messanschlüssen mit fester Messblende (Toleranz +/- 5 %) für Differenzdruck-, Druck- und Durchflussmessung. Minimaler Platzbedarf durch nichtsteigendes Handrad und die Positionierung aller Funktionsteile auf der Handradseite. Einbau in Vor- und Rücklauf mittels Innengewindeanschluss nach ISO 288.

Hersteller/Typ:		KSB/BOA-Control SBV

Ausschreibungstext BOA-Control SBV DN 15 - 50

7130.521/01-DE
Technische Änderungen vorbehalten

23.03.2021