BOA-Control DPR flensaansluiting DN 65 - 100:

Korte tekst:

Proportionele regelaar voor constante regeling van een instelbare instelwaarde van de verschildruk zonder hulpenergie, setpoint traploos instelbaar en van buitenaf altijd afleesbaar. Afsluiter automatisch sluitend bij stijgende druk.

Fabrikant/type:		KSB/BOA-Control DPR

Druktrap:	PN 16

Nominale diameter:	DN 65 - 100

Lange tekst:

KSB strangverschildrukregelaar BOA-Control DPR,

PN 16, DN 65 - 100, LP Delta P 20 - 160 kPa / HP Delta P 80 - 160 kPa

DN 65 - 100

Proportionele regelaar voor constante regeling van een instelbaar setpoint van de verschildruk zonder hulpenergie voor verwarmings- en airconditioningsinstallaties. Setpoint traploos instelbaar en van buitenaf altijd afleesbaar. Afsluiter automatisch sluitend bij stijgende druk. Inclusief snelmeetnippels voor drukverliesmeting en impulsleiding (2 m) met aansluitnippels G 1/8 inch. Optioneel ook met vul- en aftapset als toebehoren. Verkrijgbaar in de nominale diameters DN 65 - 100 als <1>L</1>ow <2>P</2>ressure-variant (setpoint 20 - 80 kPa) en als <3>H</3>igh<4> P</4>ressure-variant (setpoint 80 - 160 kPa). Huis van EN-GJL-250 (5.1301) met onderhoudsvrije spindelafdichting van EPDM, flensaansluitingen conform DIN EN 1092 PN 16 en bouwlengte conform DIN EN 558-1, basisserie 1.

Fabrikant/type:		KSB/BOA-Control DPR

Bestektekst BOA-Control DPR DN 65 - 100, flensaansluiting

7137.522/01-NL
Technische wijzigingen voorbehouden

23-3-2021