ECOLINE GT 40

Kurztext:

Metallisch dichtender Absperrschieber mit Flexikeil, mit Stopfbuchse und nichtdrehender Spindel, Durchgangsform, mit Handrad, Gehäuse aus 1.0619 (GP 240 GH),

mit Flanschen gemäß DIN EN 1092-1 oder mit Schweißenden gemäß DIN EN 12627,

Flanschausführung:  Baulänge gemäß EN 558-1/15 (PN 10 - 25) bzw. EN 558-1/26 (PN 40),

Schweißendenausführung:  Baulänge gemäß EN 12982/15 (PN 10 - 25) bzw. EN 12982/26 (PN 40).

Hersteller/Typ:		KSB/ECOLINE GT 40

Druckstufe:	PN 10 - 40

Nennweite:	DN 50 - 600

Langtext:

Metallisch dichtender Absperrschieber mit Flexikeil, mit Stopfbuchse und nichtdrehender Spindel, Durchgangsform, mit Handrad, Gehäuse aus 1.0619 (GP 240 GH),

mit Flanschen gemäß DIN EN 1092-1 oder mit Schweißenden gemäß DIN EN 12627.

Flanschausführung:  Baulänge gemäß EN 558-1/15 (PN 10 - 25) bzw. EN 558-1/26 (PN 40),

Schweißendenausführung:  Baulänge gemäß EN 12982/15 (PN 10 - 25) bzw. EN 12982/26, Schweißendenausführung mit vorgeschuhten Stutzen aus Schmiedestahl, Spindel aus 13% Cr-Stahl mit Rückdichtung, beidseitig gekammerte Stopfbuchspackung aus Grafit, innen und außen gekammerte Deckeldichtung aus Grafit (PN 40), buntmetallfreie Gewindebuchse, Sitzdichtflächen standardmäßig gepanzert mit Stellit. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie.

Einsetzbar gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zonen 1 und 21) und Kategorie 3 (Zone 2 und 22).

Hersteller/Typ:		KSB/ECOLINE GT 40

Druckstufe:	PN 10 - 40

Nennweite:	DN 50 - 600

Varianten:

Spindelschutzrohr

oder

Spindelschutzrohr mit Stellungsanzeiger

oder

Spindelschutzrohr mit Positionsschalter

oder

Umführung

oder

Aufbauteile für E-Antriebe gemäß EN ISO 5210, Typ A

oder

mit Elektro-Antrieb

oder

mit Stirn- oder Kegelradgetriebe

oder

TA-Luft Ausführung gemäß VDI 2440

oder

andere Flanschbearbeitung

oder

andere Schweißendenbearbeitung

Ausschreibungstext ECOLINE GT 40

7367.521/01-DE
Technische Änderungen vorbehalten

16.04.2021