NORI 40 RXL/RXS

Texte succinct :

Clapet de non-retour à soupape à étanchéité métallique, avec cône chargé ressort, à passage direct

À brides : dimension face-à-face EN 558/1,

DN 10 - 40 corps en 1.0460 (P 250 GH). DN 50 - 300 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

À embouts à souder : dimension face-à-face EN 12982/64,

DN 10 - 50 corps en 1.0460 (P 250 GH), DN 65 - 300 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

Marque / type :		KSB/NORI 40 RXL/RXS

Pression nominale :     PN 25/40

Diamètre nominal :      DN 10 - 300

Texte descriptif :

Clapet de non-retour à soupape à étanchéité métallique avec cône chargé ressort

À brides : dimension face-à-face DIN EN 558/1,

DN 10 - 40 corps en 1.0460 (P 250 GH). DN 50 - 300 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

À embouts à souder : dimension face-à-face EN 12982/64,

DN 10 - 50 corps en 1.0460 (P 250 GH), DN 65 - 300 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

-10 °C à +450 °C, à passage direct et à tête droite, joint de couvercle à double emboîtement. Conception, fabrication, contrôle et marquage selon la Directive Équipement sous pression. Utilisation possible en atmosphère explosible groupe II, catégorie 2 (zones 1 et 21) et catégorie 3 (zones 2 et 22) suivant ATEX 2014/34/UE.

Marque / type :		KSB/NORI 40 RXL/RXS

Pression nominale : PN 25/40

Diamètre nominal :	DN 10 - 300

Variantes :

goujons et écrous en A4-70 (version tenace à froid)

ou

exempt d'huile et de graisse

ou

autre version d'usinage des brides ou des embouts à souder

Texte descriptif

NORI 40 RXL/RXS

7673.521/01-FR

Sous réserve de modifications techniques

16.04.2021